ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA                                                              ANEXA nr. 4 la

MUNICIPIUL HUNEDOARA                                                     Hotărârea nr. ____/2018

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii nr. ___/___/____2018

CAIET DE SARCINI

al serviciului public privind administrarea domeniului

public și privat al  municipiului Hunedoara

CAPITOLUL  I

Obiectul caietului de sarcini

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților edilitar - gospodărești privind administrarea domeniului public și privat, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor de specifice de desfășurare a serviciului privind administrarea domeniului public și privat, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității  privind administrarea domeniului public și privat și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază, pentru următoarele activități edilitar gospodărești:

- exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor;

- amenajarea și întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;

- instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia.

Art.4. (1)  Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuiesc respectate pe parcursul prestării activității privind colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora și care sunt în vigoare.

Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Hunedoara.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art.6. Operatorul serviciului privind administrarea domeniului public și privat va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului,  urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanta și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini;

d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul privind administrarea domeniului public și privat, în condițiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului privind administrarea domeniului public și privat;

f) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți;

h) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

i) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

j)  personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;	k) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

l) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice activității privind administrarea domeniului public și privat, în condițiile stabilite în contractul de delegare a gestiunii;

m)  alte condiții specifice, privind administrarea domeniului public și privat, stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art.7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara.

Art.8.  În caietul de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.

CAPITOLUL  III

Serviciul  administrarea domeniului public și privat

Secțiunea I

Amenajarea și întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice,

a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii

Art.9. (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de amenajare și întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, în aria administrativ-teritoriala a municipiului Hunedoara.

(2) Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea parcurilor și zonelor verzi este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

Art.10. Spațiile verzi din municipiul Hunedoara sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, malurile râului Cerna, malurile pârâurilor Zlaști și Petac, precum și alte zone verzi care au în compoziție suprafețe înierbate, flori, arbori și arbuști ornamentali, piese de mobilier urban, alei și alte dotări. Centralizatorul suprafețelor spațiilor verzi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

Art.11. Serviciul privind amenajarea și întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii constă în efectuarea următoarelor tipuri de activități principale:

Adunat, colectat reziduuri din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale

Aceasta activitate se desfășoară zilnic, pe întreaga perioadă a anului, ziua chiar și când plouă.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- adunatul și colectarea  deșeurilor: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în saci de plastic;

- golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;

- spălarea coșurilor de gunoi.

Cosit mecanic spatii verzi – parcuri, scuaruri și aliniamente stradale

Cositul mecanic  constă în:

- cosirea mecanica a gazonului şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;

- evacuarea și transportul

Curățat, spălat bazine fântâni arteziene

Activitatea constă în:

- curățatul bazinului cu matura sau mecanic folosind aspiratoare;

- spălatul cu furtunul al bazinului;

- curățatul apei pentru a creste calitatea apei prin diminuarea microorganismelor și îndepărtarea frunzelor, algelor, insectelor sau alte reziduuri accidentale  folosind plasa cu ochiuri largi și plasa cu ochiuri fine pentru pescuirea acestora de pe suprafața bazinelor;

Curățat teren cu sapa (îndepărtat vegetație)

Activitatea constă în: curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm, îndepărtând iarba, buruienile şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

Decapat și nivelat carote

Se execută în zona verde aliniamente stradale.

Constă în aducerea gazonului sub nivelul bordurii  pentru evitarea căderii pământului pe carosabil.

Defrișat suprafața cu arbuști și scos rădăcini

Activitatea constă în tăierea arbuștilor cu sapa, toporul, etc. și scoaterea rădăcinilor.

Degajat teren de corpuri străine (reziduuri, betoane, etc.)

Constă în strângerea, încărcarea și transportul acestor reziduuri de pe suprafețele zonelor verzi.

Desenat, pichetat teren pentru plantat flori

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta flori;

Dezgropat, îngropat trandafiri

Lucrarea constă în mobilizarea solului la baza plantei respectiv mușuroitul trandafirilor pentru  perioada de iarna.

Extragerea arborilor

Săparea șanțului circular în jurul arborelui, scoaterea acestuia, curățirea de pământ și tăierea rădăcinilor suplimentare.

Extragerea trandafirilor

Săparea șanțului circular în jurul trandafirului, scoaterea acestuia, curățirea de pământ și tăierea rădăcinilor suplimentare.

Frezat teren

Consta în ruperea bucăților din pământ, sfărâmarea și amestecatul stratului superficial de pământ.

Golit coșuri de gunoi

Scoaterea reziduurilor direct în pungi de plastic sau europubele.

Fiecare coș va fi prevăzut imediat după golire cu o pungă de plastic de dimensiune mai mare decât a volumului coșului

Greblat frunze și crengi

Este o activitate necesara întreținerii gazonului și a zonelor verzi și constă în îndepărtarea cu grebla a frunzelor uscate și a crengilor de pe suprafața zonelor verzi, strângerea în grămezi în zona de lucru și asigurarea transportului acestora.

Împrăștiat pământ  mecanic–intre 15 cm si  20 cm

Împrăștierea pământului afânat provenit din teren ușor sau mijlociu executata cu buldozer în straturi cu grosimea de 15-20 cm. Se măsoară la 100 de metri cubi de pământ împrăștiat.

Îndepărtat flori trecute din rondouri

Verificarea prinderii, înlăturarea florilor uscate şi completarea golurilor la plantaţiile de flori. 	Completarea se face cu răsad de aceeaşi vârstă.

Mobilizat și decapat teren

Săparea și întoarcerea pământului cu sfărâmarea sumara a bulgărilor, îndepărtarea surplusului de pământ și transportul acestuia în afara zonei de lucru, în vederea transportării.

Nivelat manual teren

Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă a terenului și platformelor care au denivelări până la 20cm.Cuprinde: săparea dâmburilor și umplerea depresiunilor, împrăștierea pământului în exces la maximum 3 m distanta. Se măsoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

Nivelat mecanic teren

Se executa prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului cu buldozerul. Se măsoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

Pichetat teren pentru plantare arbori si arbuști

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta arbori sau arbuști. Pichetarea terenului se va face folosind țăruși de lemn speciali minim 50 cm înălțime și 2,5 cm diametru ascuțiți la un capăt respectând distanța recomandată și aliniamentul adecvat.

Plantat arbori și arbuști

Lucrarea se executa  primăvara devreme și toamna târziu, în funcție de condițiile meteorologice și constă în:

- săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni și a șanțului pentru gard viu, cu păstrarea structurii solului  și separarea stratului de pământ vegetal;

- transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare ;

- mocirlitul rădăcinilor la foioasele fără balot ;

- așezarea în groapă;

- astuparea cu pământ a gropilor de plantare ;

- baterea pământului;

- executarea  farfuriilor sau a mușuroaielor;

- primul udat;

- fasonatul coroanei;

- tutoratul arborilor cu tutori confecționați din lemn.

Plantările se vor executa pe amplasamentele și în locurile stabilite de beneficiar.

Plantarea florilor cu balot

## Lucrarea se executa în cursul  lunii mai pentru plantele anuale și perene, octombrie pentru cele bienale și constă în:

- transportul ghivecelor în interiorul zonei de lucru;

- săparea gropilor pentru plantare;

- plantarea, udarea ăi acoperirea cu pământ.

Plantarea gardului viu

Operațiunea se va realiza astfel:

- executarea şanţului pentru plantat;

- scoaterea puieţilor din depozit;

- transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului;

- fasonatul şi mocirlitul;

- plantatul puieţilor şi primul udat.

Gardul viu se plantează în perioadă repaosului vegetativ.

Plantat trandafiri

Lucrarea se executa in cursul  lunii octombrie si consta in:

- transportul plantelor în interiorul zonei de lucru;

- săparea gropilor pentru plantare;

- plantarea, udarea și acoperirea cu pământ;

Trandafirii trebuie să fie cu balot de pământ.

Plivit buruieni

Plivit buruieni din rabate de flori şi trandafiri
	Se execută manual sau cu săpăligă.

Plivitul buruienilor din aliniamente de garduri vii
	Se aplică ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetaţie, se execută manual după udat sau ploaie, prin îndepărtarea buruienilor crescute în gardul viu. Plivirea și prășitul buruienilor, depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi și transportul acestora.

Săpat gropi  50x50x50 cm

Săparea manuala sau mecanica a gropilor de dimensiuni (50x50x50)cm cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal.

Semănat gazon

Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a seminței de gazon, semănarea prin împrăştierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

Tăiat lăstari lacomi, ramuri de trandafiri

Tăieri de corecție la trandafiri prin tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul de mana, netezirea tăieturii cu cosorul, strângerea ramurilor rezultate și îndepărtarea lor din zona de lucru (se executa primăvara – luna martie și toamna – luna noiembrie).Tăierile au loc numai în perioadă repaosului vegetativ operaţiunea executându-se cu foarfeci cu lamă îngustă.

Tăieri, corecții arbori și arbuști

Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie se vor realiza astfel:

- tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;

- netezirea tăieturilor cu cosorul;

- evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

- strângerea resturilor rezultate în urma tăierii, îndepărtarea lor din zona de lucru şi încărcarea lor în mijlocul de transport, imediat după finalizarea lucrării.

Transport pământ inclusiv valoare material

Se execută cu autovehicule special destinate acestui scop. Autovehiculele care transporta pământ pe raza municipiului Hunedoara vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

Transport materiale

Se execută cu autovehicule special destinate acestui scop. Autovehiculele care transportă materiale pe raza municipiului Hunedoara vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

Tuns gard viu mecanic

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme;
	Lucrarea este executată în vederea menţinerii la o anumită înălţime a plantaţiei de gard viu. Se execută cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.

Tutorat arbori după plantare

Se ancorează arborii cu tutori din lemn, fixați în pământ la distanta de balotul cu rădăcini. Tutorii se leagă intre ei si de trunchi, cu protejarea trunchiului.

Udat plantații cu cisterna

Cuprinde următoarele activități:

Udatul se execută în funcţie de tipul plantei, speciile floricole se vor uda cu stropitoarea cu sită fină, trandafirii cu furtunul, iar suprafeţele gazonate cu furtun dotat cu capăt ce asigură o stropire uniformă.

Udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului şi racordarea la gura de apă,udarea şi manevrarea furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului;

Secțiunea II

Exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor.

Instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare

și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței

traficului și fluidizarea acestuia.

Art.12. (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de exploatare și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia, în aria administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.

(2) Exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

(3) În anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini este prezentat inventarul străzilor, aleilor, drumurilor comunale și vicinale existente în domeniul public al municipiului Hunedoara.

Art.13. Principalele tipuri de activități specifice executate în cadrul serviciul privind exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia sunt următoarele:

Așternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (străzi nemodernizate)

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea platformei drumului;

  - așternerea materialelor de întreținere pe partea carosabilă prin treceri succesive de utilaj;

  - cilindrarea împietruirii, inclusiv corectarea suprafeței înaintea și în urma cilindrului cu material de pe acostament, concomitent cu stropirea cu apă.

Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - tăierea cu lama a proeminențelor(dâmburilor) împietruirii;

  - reprofilarea părții carosabile cu materialul rezultat din tăiere;

  - cillimdarea zonelor reprofilate.

Repararea gropilor mici și izolate la împietruiri de macadam

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - scarificarea gropilor cu târnăcopul;

  - separarea la furcă și greblă a materialului rezultat și îndepărtarea pe zonă a celui inutilizabil;

  - așternerea în gropi a materialului rezultat din scarificare și a materialelor noi aduse;

  - bateria cu maiul, inclusiv așternerea materialului de împănare și a nisipului de protecție.

Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - săparea potmolului cu cazmaua și târnăcopul, inclusiv încărcarea în roabă sau depozitarea în grămezi;

  - transportul cu roaba a potmolului săpat, inclusiv descărcarea prin răsturnare și aplanarea lui în zonă;

  - curățirea platformei de restul de materiale.

Curățirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățire manuală a acostamentelor;

  - strângerea materialului rezultat din curățire în grămezi pe acostament și încărcarea în mijlocul de transport, sau îndepărtarea lui pe zonă, incluziv aplanarea;

Curățirea prin spălare a indicatoarelor rutiere și a stâlpilor de susținere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - spălarea cu apă și detergent, precum și deplasarea de la un stâlp la altul a materialelor și uneltelor necesare.

Repararea crăpăturilor cu mortar asfaltic în îmbrăcăminți bituminoase

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - decaparea  în lungul crăpăturilor a stratului de uzură, pe o lățime de 20 cm și a strtului de binder, pe o lățime de 3 cm, cu dalta ciocanul și târnăcopul;

  - evacuarea materialului rezultat prin transportul cu roaba ;

  - curățirea cu mătura și peria a porțiunilor decapate;

  - prepararea la cald în reciclator a mortarului asfaltic;

  - amorsarea zonei;

  - umplerea și blurarea crăpăturilor cu mortar bituminos.

Confecționarea stâlpilor metalici pentru indicatoare rutiere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - trasarea și tăierea țevilor din oțel;

  - curățarea și aplicarea primului strat de grund pe toată lungimea și celui de al doilea strat pe porțiunea ce se înglobează în betonul de fixare;

  - vopsirea în două straturi pe porțiunea pe care se fixează indicatoarele.

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue, cu microbile,

executate mecanizat

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - executarea premarcajului prin măsurarea și fixarea axului drumului cu vopsea de marcaj din 5 în 5 metri;

  - transportul, instalarea indicatoarelor de protejare, pioni și ridicarea lor, la terminarea lucrului;

  - prepararea amestecului de vopsea;

  - executarea mecanizată a marcajului;

  - răspândirea peste marcaj, cu dispozitivul mașinii a microbilelor;

  - corectarea marcajului unde a fost degradat de autovehicule.

Marcaje rutiere transversale și diverse executate mecanizat

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățarea suprafeței carosabile și trasarea premarcajelor;

  - executarea marcajului;

  - asigurarea protecției marcajului până la uscare, prin dirijarea circulație, semnalizarea marcajului cu pioni, strângerea elementelor și transportul lor.

Marcaje rutiere transversale și diverse cu bicomponent

Activitatea cuprinde următoarele operații:

-       curățarea suprafeței carosabile și trasarea premarcajelor;

  - executarea marcajului;

  - asigurarea protecției marcajului până la uscare, prin dirijarea circulație, semnalizarea marcajului cu pioni, strângerea elementelor și transportul lor.

Plantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulație

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - trasarea conturii gropii de fundație;

  - săparea gropii;

  - fixarea stâlpului;

  - turnarea betonului în groapă.

Montarea indicatoarelor rutiere din tablă de oțel sau aluminiu

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - manipularea indicatoarelor și dispozitivelor de prindere în cadrul zonei de lucru;

  - desfacerea șuruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stâlp, strângerea și ungerea șuruburilor.

Demontarea indicatoarelor rutiere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - desfacerea șuruburilor de prindere;

  - demontarea indicatoarelor;

  - transportul și depozitarea acestora.

Deplantarea (scoaterea) stâlpilor pentru indicatoare rutiere

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - spargerea betonului în fundația stâlpului;

  - scoaterea stâlpului,

  - umplerea gropii cu pământ și baterea cu maiul de mână;

Desfacere trotuar dale

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - desfacerea trotuarului;

  - curățirea, scoaterea și depozitarea materialului utilizabil;

  - aplanarea pe zonă a materialelor neutilizabile.

Decaparea de îmbrăcăminți asfaltice

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - decaparea îmbrăcăminților;

  - manipularea și adunarea în grămezi regulate pe marginea șoselei sau încărcarea în autovehicule în vederea transportării.

Desfacere borduri de piatră sau de beton

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - desfacerea bordurilor ;

  - curățirea, sortarea și depozitarea alături a bordurilor;

  - îndepărtarea și aplanarea pe sonă a materialului inutilizabil.

Spargerea și desfacerea betonului de ciment

Activitatea cuprinde următoarele operații:

-   spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;

-   dislocarea blocurilor rezultate și strângerea molozului în grămezi.

Reparații prin plombare cu beton asfaltic reciclat

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea suprafeței cu mătura;

  - amorsarea suprafeței;

  - așternerea manuală a mixturii asfaltice;

  - cilindrarea mixturii asfaltice;

  - închiderea porilor cu nisip bitumat.

Montare denivelare pentru reducerea vitezei

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea cu peria a zonei;

  - executarea găurilor și montarea diblurilor;

  - fixarea denivelării și prinderea ei în șuruburi;

  - evacuarea deșeurilor rezultate.

Montat mobilier urban

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - săparea gropilor în vederea prinderii în beton de ciment;

  - montarea pe poziție a mobilierului;

  - turnarea manuală a betonului;

  - evacuarea deșeurilor rezultate și măturatul zonei.

Întreținere statui

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - înlăturarea cu mătura a prafului;

  - umezirea și curățirea cu peria a suprafeței;

  - îndepărtarea impurităților cu jet de apă.

Vopsit mobilier urban

Activitatea cuprinde următoarele operații:

  - curățirea suprafețelor cu peria de sârmă;

  - grunduirea suprafețelor;

  - aplicarea a două straturi de vopsea;

  - curățirea zonei și evacuarea deșeurilor rezultate.

CAPITOLUL IV
Sarcinile  Consiliului Local și  ale operatorului în domeniul investițiilor

Art.26. (1) Finanţarea investițiilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

a)  fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local;

b) credite bancare, fără garantare din partea autoritatilor administrației publice locale a municipiului Hunedoara;

c)  sprijin nerambursabil;

d) din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

(2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulării gestiunii directe, urmând ca la încetarea contractului de delegare a gestiunii, acestea să fie transferate în patrimoniul Municipiului Hunedoara.

(3) Investițiile se vor realiza  numai cu aprobarea Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

CAPITOLUL V

Regimul  bunurilor utilizate de operator

Art.27. (1) Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, menționate în procesul-verbal de predare-primire.

(3) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea  Primăriei municipiului Hunedoara.

(4) La încetarea contractului de delegare a gestiunii, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină.

CAPITOLUL V

Obligațiile privind protecția mediului

Art.28. (1) Se stabilesc în sarcina operatorului și obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VI
Durata

Art.29. (1) Durata pentru care se stabilește gestiunea delegată și contractul de delegare a gestiunii este de 5 ani, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Periodic, dacă în urma analizei, privind eficiența economică, rezultă că serviciul nu-și mai atinge indicatorii de performanță, Consiliul Local va schimba modalitatea de delegare a gestiunii.

(3) Pe întreaga durata  a contractului se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public privind administrarea domeniului public și privat.

CAPITOLUL VII  
Dispoziţii finale

Art.30. Prezentul caiet de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul serviciului privind administrarea domeniului public al municipiului Hunedoara.

Art.31. Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integranta din acesta:

Anexa nr. 1. Centralizatorul suprafețelor spațiilor verzi din municipiul Hunedoara.

Anexa nr. 2. Lista drumurilor și străzilor din municipiul Hunedoara.

Anexa nr.3. Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului privind administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara.

Hunedoara, la __.02.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ilea Sorin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Laslău Dănuț Militon

Anexa nr. 1

la Caietul de Sarcini – Anexa nr. 2 la Contractul de delegare nr. ___/____2018

Centralizator suprafețe spații verzi

la care se vor presta servicii de întreținere sau amenajare

1. Spații verzi cu acces public nelimitat    -     909.232,39 mp din care:

- scuaruri, fâșii plantate în lungul străzilor( aliniamente stradale), zone condominiu( zonele verzi 	aferente imobilelor de locuit)  -  847.819,49 mp

- parcuri și grădini: Parc Corvin, Parc Tineretului, Parc Libertății, Parc Ciocîrliei -  61.412,9 mp

2. Spații verzi publice cu folosință specializată:

- grădinițe, școli, instituții, cimitire    -    233.801,70 mp

TOTAL 1.143.034,09 MP